## Slide 1
Vous allez réaliser VOTRE dragster
Vous avez plusieurs possibilités.
Il va vous falloir tenir compte de plusieurs critères :
la taille de la poulie moteur
la taille des roues arrières
Vous avez plusieurs possibilités représentés ci-après :

## Slide 2
Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous :

## Slide 6
Visser sur le châssis les 2 « Supports d’axe » 12 à l’avant

## Slide 7
Visser sur le châssis les 2 « Supports d’axe » 12 à l’arrière

## Slide 8
Préparer l’axe des roues avant
Sciez une longueur de 36 mm et une autre de 57 mm pour l’axe des roues avant
Préparez et monter les 2 possibilités et faîtes un choix :
soit les roues écartées soit les roues collées.

## Slide 9
Préparer l’axe des roues arrière
Sciez une longueur de 70 mm pour l’axe des roues arrière.
Puis assemblez les 2 flancs de poulie.

## Slide 10
Montez l ’axe dans la poulie

## Slide 11
Assemblez les roues de votre choix à l ’axe de la poulie.
Vous pourrez réaliser plusieurs tests comme proposé précédemment au début du diaporama.

## Slide 12
Installez l’élastique qui fait office de courroie de transmission

## Slide 13
Fixez l’interrupteur sur le support moteur à l’aide de 2 vis

## Slide 14
Installez le support moteur sur le châssis avec 2 vis

## Slide 15
Fixer l’axe de roues arrière sur les support de roues avec les cavaliers
et 4 vis

## Slide 16
Fixer l’axe de roues avant sur les support de roues avec les cavaliers
et 4 vis.
Vous choisirez la configuration qui vous semble la meilleure :
soit les roues avant collées soit les roues avant séparées

## Slide 17
Fixer les 2 demi-poulies moteur sélectionnées
6mm ou 10 mm ou 15 mm

## Slide 18
Couper le fil rouge et le fil noir

## Slide 19
Fixer le support de pile sur le châssis à l’aide de 2 vis ou bien avec un morceau de d’adhésif double-face

## Slide 20
Installer le moteur dans son support

## Slide 21
Souder les fils du support de piles :
Le noir sur la patte « - » du moteur
Le rouge sur l’interrupteur patte exterieure
Puis de la patte du milieu à la patte « + » du moteur avec le bout de fil rouge qu’il vous reste
Voir le dessin ci-après